SONOPULS 491

(Máy điều trị kết hợp siêu âm và điện trị liệu kết hợp)

Là máy điều trị kết hợp điện với siêu âm điều trị hai tần số 1 và 3 MHz.

Siêu âm với đầu dò đa tần số:

- Thiết kế thân thiện, tiện dụng

- Không ngấm nước (cho phép điều trị trong nước)

- Nhẹ

- Có kiểm soát tiếp xúc và đèn báo ngắt tiếp xúc

Sử dụng đơn giản:

Các phím điều khiển bố trí rất thuận tiện trên bảng điều khiển. Các thông số dễ dàng có thể thiết lập với phím điều khiển trung tâm và dễ dàng theo dõi trên màn hình trong thời gian điều trị.

Máy không thể sử dụng với máy Vacotron S. Máy được thiết kế di động với pin sạc và có thể dùng điện lưới. Máy cho phép điều trị các ứng dụng: Siêu âm, Giao thoa, TENS, Điện phân và điều trị siêu âm - điện kết hợp.

- Siêu âm liên tục và xung

- Đầu dò đa tần 1 & 3 MHz

- Kiểm sóat tiếp xúc, tự động ngắt siêu âm và đèn báo bật, thời gian điều trị ngắt.

- 3 loại dòng điện trị liệu

- Các lựa chọn sóng mang 2, 4, 10 kHz

- Điều trị siêu âm kết hợp với 1 trong 3 loại dòng trên

- 10 vị trí cài đặt chương trình sử dụng

Rất phù hợp điều trị di động, tại nhà, tại viện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tần số siêu âm	: 1 và 3 MHz

Loại siêu âm		: Liên tục và Xung

Tần số Xung/chu kỳ Xung :100 Hz/5,10,20,50%

Số điểm nối		: 1

Cường độ		: 1.5 W/cm2(liên tục), 0-3W/cm2(xung)

Chương trình cài đặt	: 10

Bộ sạc nguồn 		: ENA-1810

Điện áp vào		: 100-240V 50-60Hz

Điện áp ra 		: 18VDC/840mA

Pin 			: 12V, 1.8Ah; Pin khô, không cần bảo dưỡng

Kích thước		:29x28x10.5cm

Trọng lượng 		:4kg